Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Автостейнер для окраски гистологических препаратов |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовое устройство | Автоматизированный прибор для одновременного рутинного окрашивания слайдов с различными протоколами - наличие. Получение согласованного окрашивания образцов и оптимизации рабочего процесса - наличие. Экран прибора для непрерывного контроля процесса окрашивания - наличие. Для окрашивания гематоксилином и эозином и окрашивания Папаниколау - наличие. Прибор должен отвечать также требованиям, предъявляемым к специальным, указанным пользователем протоколам окрашивания. Двунаправленный роботизированный манипулятор - наличие. Свободный выбор последовательности станций в протоколе окрашивания - наличие. Возможность загружать стойки со слайдами в любом порядке – наличие. Подключение USB для программирования протоколов окрашивания и сбора данных - наличие. Специальная система для контроля использования реагентов и достижения лучшего качества окрашивания - наличие. Окрашивание мощность не менее 5 стоек одновременно - наличие. Соединение USB для программирования протоколов окрашивания и сбора данных - наличие. Функция перемешивания должна быть доступна в четырех различных модификациях с тремя параметрами конфигурации: скорость, количество погружений и амплитуда. Функция сохранения воды – наличие. Запас батареи – не менее двух часов автономной работы. Вес – не более 65 кг. Габариты – не более 1200x440x368 мм. Функция водостока для минимизации расхода реагента – наличие. 1. - Независимое программирование каждой станции выбираемых параметров. 2. - Дисплей для непрерывной в режиме реального времени визуализации состояния протокола окрашивания. 3. - Дополнительное высушивание станции. 4. - Система вытяжной вентиляции с угольным фильтром. 5. - Адаптеры доступны для самых популярных стоек Coverslipper. Необходимые спецификации: Образцы: гистологические и цитологические Вместимость прибора: одновременно не менее 5 стоек в зависимости от протоколов, частоты нагрузки и конфигурации прибора Вместимость стойки: не менее 30 слайдов Количество программ: не менее 20 (до 50 этапов в каждой) Время загрузки: от 1 сек до 59 мин, 59 сек на каждый этап Система перемешивания: независимо программируемая для каждой станции Выбираемые параметры: глубина, количество и скорость Слив: перенос реагента от одной станции к следующей Общее количество станций: не менее 20 сосудов с индивидуальной крышкой Станции для реагентов: не менее 19 Вместимость станций для реагентов: не менее 300 мл каждая Станции для воды: не менее 3 Станции для загрузки: не менее 2 Не загружаемые станции: не менее 3 Температура сушильной станции: от 30 до 70°С Система изоляции дыма: угольный фильтр Монтаж оборудования и инструктаж персонала у заказчика | 1шт. |
|  |  | Комплектующие |
|  |  |  | Загрузочная дверца | Для загрузочного блока автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Центральная дверца | Для окрашивающего блока автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Разгрузочная дверца | Для разгрузочного блока автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Механический манипулятор | Для автоматического передвижения корзины со стеклопрепаратами автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Рамка для препаратов | Для автоматического передвижения корзины со стеклопрепаратами автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Экран дисплея | Для управления и мониторинга состояния процесса окрашивания автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Клавиатура | Для управления автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Кюветы для реактивов | Для заполнения реагентами для автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Блок питания | Для подачи электричества автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Комплектные водяные кюветы | Для промывания водой автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Трубки подачи воды с фитингами для водяных кювет | Для промывания водой автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Инструмент для резки трубок подачи воды в кюветы | Для отключения подачи воды автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Пластмассовые крышки для кювет с реактивами | Для защиты реагентов и препаратов от загрязнения автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Рамки | Для устойчивости конструкции автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Опоры | Для устойчивости конструкции автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Фильтр из активированного угля | Для фильтраций вредных паров в процессе окрашивания стеклопрепаратов автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Сетевой адаптер на 12 В 5 A постоянного тока с трансформатором | Для защиты от перепада напряжения электросетей автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Кабель электрического питания | Для провода электричества автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Кабель USB для подключения к персональному компьютеру | Для подключения к компьютеру автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Шланг для подачи воды (1,5 m) в комплекте с 3/4- дюймовым соединительным фитингом | Для подачи воды автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Гофрированный сливной шланг (3 м) | Для отвода воды автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Комплект зажимов для сливного шланга | Для остановки слива воды автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Спиртовой уровень | Для измерения уровня спирта автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
|  |  |  | Руководство пользователя | Для установки, запуска, эксплуатации автостейнера для окраски гистологических препаратов | 1шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрические характеристики: напряжение / частота 220 В / 50-60 Гц |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Областная клиническая больница» УЗКО |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: г. Караганда, пр.Н.Назарбаева 10А |
| 6 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Председатель тендерной комиссии						Е.Ш.Нурлыбаев